## Slide 1: 第1章 概论
C语言程序设计
主讲教师：祝建华
QQ群：528651249
请大家加入后修改备注为自己的班号+姓名；例如：
CS2001李明

## Slide 2
教材：C语言与程序设计
作 者：曹计昌 等
出版社：电子工业出版社
参考教材：
（1）C程序设计(第四版)
作者：谭浩强（清华）
（2）C Primer Plus
作者：Stephen Prata（人民邮电）
学 时 数： 48学时
综合成绩： 期末卷面成绩： 70%
平时(作业、考勤等）成绩： 30%
作业平台：https://shixun.educoder.net/
实名注册后用邀请码：UO4M5Q
加入教学课堂：

## Slide 3
实验课：4*8=32学时
教材：C语言程序设计
典型题解与实验指导
作 者：卢 萍 等
出版社：清华大学出版社
考查形式：
实验报告 40%
上机检查 60%

## Slide 4
《C语言程序设计》是计算机科学与技术类各专业的一门基础课程。
本章主要介绍C语言程序设计课程研究的问题背景、研究内容和范围，重点讨论了计算机语言、程序和算法的基本概念以及它们之间相互关系。核心内容是数在计算机内部的表示、算法的描述方法和程序设计的一般步骤。
内容摘要

## Slide 5
重点讲解
1.1 程序设计语言与程序设计
1.2 学习C语言程序设计的第一个例子
1.3 C语言的产生、发展与语言特点
1.4 计算机硬件系统
1.5 数和字符的机器码表示
1.6 算法及其表示
1.7 学习C语言的方法
小结

## Slide 6
数的表示：二进制数、机器码。
基本计算：硬件自动完成。
按照预先设计计算步骤序列，硬件自动逐步进行即可完成给定的计算任务。
（1）计算机是如何进行计算的？
数的表示：上5下1。
基本计算：珠算口诀，拨动算珠，手动完成。
按照预先设计计算步骤序列，手动逐步进行即可完成给定的计算任务。
《计算机组成原理》
算法
对求解某类问题的算法和数据结构，采用计算机语言描述的结果，就是计算机程序。
获得求解某类问题的计算机程序的过程，就是计算机程序设计的问题。
冯·诺依曼结构
1.1 程序设计语言与程序设计

## Slide 7
（2）如何进行程序设计？
程序设计一般过程
①分析问题
②建立模型
③设计算法和数据结构
④编制程序与测试
⑤投入运行
计算问题：求一元二次方程的实根。
① 中学阶段分析很清楚的问题
② ax2 + bx + c = 0(a,b,c为实常数)
③ 数据结构：a,b,c存放方程系数
x1，x2存放方程根
算法：(流程图)
④ 编制程序：数据结构＋算法
测试方法：正常情况、异常情况

## Slide 8
《C语言程序设计》是研究如何进行计算机程序设计的问题，程序设计技术是计算机得以广泛应用的基础之一。
《C语言程序设计》是计算机科学与技术类各专业的一门基础课程。尽管本课程是讨论如何采用C语言进行程序设计的技术，但是这些技术适合于任何面向过程的程序设计，也是面向对象程序设计的基础。
《C语言程序设计》
《C语言》＋《程序设计》

## Slide 9
1.2.1 创建并运行第一个C程序
目录
1.2 学习C语言程序设计的第一个例子
例1.1 输入自己的名字的汉语拼音，要计算机问候自己并且输出这是自己学习C语言的第一个程序的句子。
#include "stdio.h"
void show(char str[]);
void main(void){
char name[20];
printf("Input your name please!\n");
gets(name);
printf("Hello %s!\n",name);
show(name);
}
void show(char str[]){
printf("This is the first program for %s to learn C \\
programming!\n",str);
}

## Slide 10
编辑
编译
p1.c
Test下可有
多个.c文件
p1.obj
连接
库函数
test.exe
运行
创建工程test，编辑若干个源程序文件
错误
翻译源程序成目标程序
生成可执行程序
错误
错误
运行可执行程序
测试是否满足要求
运行结果
执行C语言源程序的流程

## Slide 11
1.2.2 解释分析第一个C程序
#include "stdio.h"
void show(char str[]);
void main(void){
char name[20];
printf("Input your name please!\n");
gets(name);
printf("Hello %s!\n",name);
show(name);
}
void show(char str[]){
printf("This is the first program for %s to learn C \\
programming!\n",str);
}
编译预处理命令
函数原型说明语句
函数定义语句
函数定义语句

## Slide 12
1.3 C语言的产生、发展与语言特征
计算机语言(Computer Language)是特指计算机能够理解的、用于程序设计的语言。它经历了从机器语言、汇编语言到高级语言的发展历程。
1. 机器语言
2. 汇编语言
3. 高级语言(如：BASIC、C、PASCAL、FORTRAN、LISP、
C++、Java等等)
4. 第四代语言(如 SQL)
实际上，计算机硬件系统仅能理解所谓的“机器语言”，其它的计算机语言需要“翻译”成机器语言。
面向“过程”的语言
面向“问题”的语言
面向“对象”的语言
《编译原理》
目录

## Slide 13
1.3.1 C语言的产生与发展
FORTRAN(1957年)
ALGOL 60(1960年)
CPL(1963年)
BCPL(1967年)
B(1969年-1970年)
C(1971年-1973年)
传统C或K&R C（1978）
ANSI C（1989，美国国家标准）
标准 C（ISO/IEC 9899:1990，俗称C90）
最新标准 C（ISO/IEC 9899:1999俗称C99）
图1.1 C语言的继承、产生与发展历程

## Slide 14
C(1971年-1973年)
ALGOL 60(1960年)
CPL(1963年)
BCPL(1967年)
B(1969年-1970年)
C(1971年-1973年)
传统C或K&R C（1978）
ANSI C（1989，美国国家标准）
标准 C（ISO/IEC 9899:1990，俗称C90）
最新标准 C（ISO/IEC 9899:1999俗称C99）
图1.1 C语言的继承、产生与发展历程
1.3.2 C语言的标准化

## Slide 15
1.3.3 C语言的语言特征
1) 语言简洁紧凑
2) 目标代码质量高
3) 语言表达能力强
4) 流程控制结构化
5) 弱类型
6) “中级语言”特性
7) 书写自由、使用灵活
8) 可移植性好
实际上，这些语言特征需要学习C语言之后，并与其它计算机语言相比较，方可以体会和理解。

## Slide 16
1.4 计算机硬件系统
计算机组成原理图
计算机组成原理图
CPU
内存
外存
其它I/O设备
图1.2 计算机硬件系统组成的示意图
目录

## Slide 17
1.5 数和字符的机器码表示
1.5.1 进位计数制
目录
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | . | -1 | -2 | -3 | -4 | -5
基数是指在进位计数制中，每个数位上所能使用的数码个数；
数位是指数码在一个数中所处的位置；
位权是指在进位计数制中，每个数位上的数码所代表的数值的大小，即等于数码乘于在这个所在数位上的位权。
－－数位、基数和位权
例如，对于十进位计数制，基数为10，即每个数位可以使用十个数码。通常数码是：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | . | 2 | 6 | 5 | 3 | 5
十进制数
数 位
位 权
105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | . | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5
= 3×105+1×104+4×103+1×102+5×101+9×100
+2×10-1+6×10-2+5×10-3+3×10-4+5×10-5
J进位计数制的特点：
⑴ 每个数位上仅使用J个不同的数码；
⑵ 逢J进一。
特别提示：
理论上，J进位计数制中使用哪J个不同的符号，并不是问题的关键！

## Slide 18
1. 二进制数及其运算 ---- binary
二进位计数制的特点：
⑴ 每个数位上仅使用两个不同的数码；
⑵ 逢二进一。
(10110111)2=127+026+125+124+023+122+121+120
=(183)10
(1011.1101)2=123+022+121+120+
12-1+12-2+02-3+12-4 = (11.8125)10
n-1
∑ Bi2i ，其中 Bi{0,1} i=-m
=
B=Bn-1Bn-2...B1B0B-1B-2...B-m
=Bn-12n-1+Bn-22n-2+…+B121+B020+B-12-1+…+B-m2-m
对于有n位整数，m位小数的二进制数B，其一般表示为：
该公式是二进制到十进制的计算方法

## Slide 19
例1.2 二进制加法举例，求(10110111)2+(01011011)2的和。
1 0 1 1 0 1 1 1
+ 0 1 0 1 1 0 1 1
进位 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 1 0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
(10110111)2+(01011011)2=(100010010)2
例1.3 二进制减法举例，求(10110111)2-(01011011)2的差。
1 0 1 1 0 1 1 1
- 0 1 0 1 1 0 1 1
借位 1 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
(10110111)2 - (01011011)2=(01011100)2

## Slide 20
2. 八进制数及其运算 ---- octonary
八进位计数制的特点：
⑴ 每个数位上仅使用八个不同的数码；
⑵ 逢八进一。
n-1
∑ Oi8i ，其中 Oi{0,1,2,3,4,5,6,7}
i=-m
=
O=On-1On-2...O1O0O-1O-2...O-m
=On-18n-1+On-28n-2+…+O181+O080+O-18-1+…+O-m8-m
对于有n位整数，m位小数的二进制数O，其一般表示为：
例1.4 八进制加减法运算举例，求(136)8与0127的和，以及
(256)8与0127的差。
解: (136)8+0127=0265 (256)8-0127=0127
C语言约定0开头的数表示八进制的数。
该公式是八进制到十进制的计算方法

## Slide 21
3. 十六进制数及其运算 ---- hex
十六进位计数制的特点：
⑴ 每个数位上仅使用十六个不同的数码；
⑵ 逢十六进一。
n-1
∑ Hi16i ，其中 Hi{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}
i=-m
=
H=Hn-1Hn-2...H1H0H-1H-2...H-m
=Hn-116n-1+Hn-216n-2+…+H1161+H0160+H-116-1+…+H-m16-m
对于有n位整数，m位小数的二进制数H，其一般表示为：
例1.5 十六进制加减法运算举例，求0xABCD与(2d5b)16和，
以及 0xABCD与(2d5b)16的差。
解: 0xABCD+(2d5b)16=0xABCD- (2d5b)16=0x7E72
C语言约定0x开头的数表示十六进制的数。
该公式是十六进制到十进制的计算方法

## Slide 22
1.5.2 进位制数之间的转换
十进制数
二进制数
八进制数
十六进制数
整数部分除法，小数部分乘法；
展开式计算法；
逐位合并法；
逐位展开法；
8 | MYDLG136
17
8
0
1
2
8
2
0
(136)10 = (210)8
余数
(0.125)10 = (0.001)2
 | 0.125
× | 2
× | 2
 | 0.250
× | 2
 | 0.500
 | 1.000

## Slide 23
1 byte = 8 bit
1 Kb = 210 byte
1 Mb = 210 Kb
1 Gb = 210 Mb
1 byte = 8 bit
1 Kb = 210 byte
1 Mb = 210 Kb
1 Gb = 210 Mb
……
1.5.3 数的机器表示
机器如何“记数”之问题
计算机组成原理图
…
每格表示存储一个二进制符号0或1之“位置”，称为二进制位(bit)！
8个二进制位(bit) ，专业上被称之为1个字节(byte)！通常按字节进行编址

## Slide 24
1.5.3 数的机器表示
1. 机器数与真值(假定用2个字节，即16个二进制位)
(13807)10=0X35EF=(0011 0101 1110 1111 )2
(－13807)10=－OX35EF =(－0011 0101 1110 1111 )2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
负号如何存储？
机器存储的数是固定位数的；
机器存储的数是利用最高位表示“＋”和“－”，
即；0 －－ “＋” ，1 －－ “－”。
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
机器数
真值
机器如何“记数”之问题

## Slide 25
2. 原码
对于一个二进制数，如果规定用最高位为符号位，其余各位为该数的绝对值。并且规定符号位之值为0表示正，符号位之值为1表示负，则采用这种方式形成的二进制编码称为该二进制数的原码。
例1.12 求十进制数125和-125的8位、16位原码表示。
解：先求十进制数125和-125的二进制表示：
(125)10=0X7D=(+1111101)2
(-125)10=-0X7D=(-1111101)2
根据定义：
[+1111101]原=01111101 （8位）
[+1111101]原=0000000001111101 （16位）
[ - 1111101]原=11111101 （8位）
[ - 1111101]原=1000000001111101 （16位）
提示：根据定义，真值0的原码表示不惟一，有+0和-0之分。
[+0]原= 00000000 （8位）
[－0]原=10000000 （8位）

## Slide 26
3. 补码
补码是按照下列方式形成的二进制编码：正数的补码等于正数的原码，负数的补码为其原码除符号位不变之外，其余各位求反后在最低位加1所得。
例1.13 分别求十进制数35和-1在8位和16位的补码表示。
解：8位补码（用1个字节、即8个二进制位存放一个整数的补码）：
[35]补=[35]原 =00100011
[－1]原=10000001
[－1]补=11111110+1=11111111
16位补码：
[35]补=[35] 原 =0000000000100011
[35]原=1000000000000001
[－1]补=1111111111111110+1=1111111111111111

## Slide 27
4. 反码
反码是按照下列方式形成的二进制编码：正数的反码等于正数的原码，负数的反码为其原码除符号位不变之外，其余各位求反所得。
例1.15 分别求十进制数6和-1的8位反码表示。
解： [6]反 =00000110
[-1]反=11111110 ([-1]原10000001按位求反)
(真值)2
[真值]原
[真值]补
[真值]反
符号位
负数求反加1
负数求反

## Slide 28
5. 码的内存存储形式
码是指计算机内存中存储的数据。
数据是指表示事物的各种各样的符号。
实际上，计算机存储和处理这些符号方法，是对这些符号进行编码，即采用二进制数表示。这种方法，称为编码技术。对符号进行编码的过程，也被称为数字化。
数值码
字符码
图象码
…
分类
－－ 机器码
－－ ASCII码、国标码、Unicode 等
－－ bmp、gif、jpg、tif 等

## Slide 29
目录
1.4.4 字符的机器表示
1．字符编码的概念
字符输入，是通过键盘键入，转换成编码(二进制数),存储在内存之中。
机器内部对字符的处理，实际上是对字符编码的处理。
输出是通过存储在内存中字符编码，索引对应的点阵字模，再由点阵字模，控制显象管在屏幕的指定位置显示字符。
日常生活中使用的文字符号！
击键
编码
编码
字模
符号

## Slide 30
2．ASCII码
ASCII码(American Standard Code For Information Interchange)，是美国国家信息交换标准字符码的英文缩写。
ASCII码采用单字节编码，并且规定字节的最高位留做校验位，只有低7位参与编码。
ASCII码字符集中共有128个字符的编码。其中0x00到ox1f前32个码和0x7f最后一个码作为控制码，如控制回车、换行、振铃、空等等；从0x20到0x7f共95个编码，它们用来对数字字符09，大小写英文字母az和AZ，以及标点符号。
计算机的终端（键盘、显示器）只能输入和显示这95个编码对应的字符。同时，打印机也只能打印输出这95个编码对应的字符。
只有低7位参与编码的ASCII码称为基本ASCII码。如果字节的最高位也参与编码，形成的ASCII码称为扩展的ASCII码。

## Slide 31
附录1 ASCII字符编码表
ASCII值 |  | 字符 | 控制字符 | ASCII值 |  | 字符 | ASCII值 |  | 字符 | ASCII值 |  | 字符
0 | 00 | (null) | NUL | 32 | 20 | SP | 64 | 40 | @ | 96 | 60 | `
1 | 01 | ^A | SOH | 33 | 21 | ! | 65 | 41 | A | 97 | 61 | a
2 | 02 | ^B | STX | 34 | 22 | " | 66 | 42 | B | 98 | 62 | b
3 | 03 | ^C | ETX | 35 | 23 | # | 67 | 43 | C | 99 | 63 | c
4 | 04 | ^D | EOT | 36 | 24 | $ | 68 | 44 | D | 100 | 64 | d
5 | 05 | ^E | ENQ | 37 | 25 | % | 69 | 45 | E | 101 | 65 | e
6 | 06 | ^F | ACK | 38 | 26 | & | 70 | 46 | F | 102 | 66 | f
7 | 07 | ^G | BEL | 39 | 27 | ' | 71 | 47 | G | 103 | 67 | g
8 | 08 | ^H | BS | 40 | 28 | ( | 72 | 48 | H | 104 | 68 | h
9 | 09 | ^I(Tab) | HT | 41 | 29 | ) | 73 | 49 | I | 105 | 69 | i
10 | 0A | ^J | LF | 42 | 2A | * | 74 | 4A | J | 106 | 6A | j
11 | 0B | ^K | VT | 43 | 2B | + | 75 | 4B | K | 107 | 6B | k
12 | 0C | ^L | FF | 44 | 2C | , | 76 | 4C | L | 108 | 6C | l
13 | 0D | ^M | CR | 45 | 2D | - | 77 | 4D | M | 109 | 6D | m
14 | 0E | ^N | SO | 46 | 2E | . | 78 | 4E | N | 110 | 6E | n
15 | 0F | ^O | SI | 47 | 2F | / | 79 | 4F | O | 111 | 6F | o
16 | 10 | ^P | DLE | 48 | 30 | 0 | 80 | 50 | P | 112 | 70 | p
17 | 11 | ^Q | DC1 | 49 | 31 | 1 | 81 | 51 | Q | 113 | 71 | q
18 | 12 | ^R | DC2 | 50 | 32 | 2 | 82 | 52 | R | 114 | 72 | r
19 | 13 | ^S | DC3 | 51 | 33 | 3 | 83 | 53 | S | 115 | 73 | s
20 | 14 | ^T | DC4 | 52 | 34 | 4 | 84 | 54 | T | 116 | 74 | t
21 | 15 | ^U | NAK | 53 | 35 | 5 | 85 | 55 | U | 117 | 75 | u
22 | 16 | ^V | SYN | 54 | 36 | 6 | 86 | 56 | V | 118 | 76 | v
23 | 17 | ^W | ETB | 55 | 37 | 7 | 87 | 57 | W | 119 | 77 | w
24 | 18 | ^X | CAN | 56 | 38 | 8 | 88 | 58 | X | 120 | 78 | x
25 | 19 | ^Y | EM | 57 | 39 | 9 | 89 | 59 | Y | 121 | 79 | y
26 | 1A | ^Z | SUB | 58 | 3A | : | 90 | 5A | Z | 122 | 7A | z
27 | 1B | ^[ | ESC | 59 | 3B | ; | 91 | 5B | [ | 123 | 7B | {
28 | 1C | ^\ | FS | 60 | 3C | < | 92 | 5C | \ | 124 | 7C | ¦
29 | 1D | ^] | GS | 61 | 3D | = | 93 | 5D | ] | 125 | 7D | }
30 | 1E | ^^ | RS | 62 | 3E | > | 94 | 5E | ^ | 126 | 7E | ~
31 | 1F | ^- | US | 63 | 3F | ? | 95 | 5F | _ | 127 | 7F | DEL
从0到31的字符码和字符码127是控制字符，不可打印。
其余为字符，可打印。

## Slide 32
3．汉字编码
常用的有国标码、区位码、拼音码、五笔字型码和汉字的机内码。
拼音码和五笔字型码用于汉字的输入。
国标码是我国于1981年颁布的汉字字符编码方案。标准编号GB231280，总共收集了7445个汉字等符号。
区位码是将GB231280中的字符，按其位置划分为94个区，每区94个字符的汉字编码方案。区位码是国标码的一种变形，两者之间的转换可由下面的式子描述：
国标码(十六进制)=区位码(十六进制)+0x2020
机内码是计算机存储和处理汉字时采用的汉字编码。机内码与国标码之间的转换关系是：
机内码(十六进制)=国标码(十六进制)+0x8080
汉字采用两字节编码方案，每个字节最高位置“1” 。

## Slide 33
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
图1.3 英文字符O和汉字字符中的点阵字模示意图
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 34
1.6 算法及其表示
1.6.1 算法的定义
目录
算法(Algorithm)是对某一类问题求解的步骤的有限序列，每个步骤(step)可以由若干个操作(operation)构成，且算法必须具有如下5个特性：
⑴ 确定性(definite) 每个操作含义确切、无二义性；
⑵ 有效性(effective) 每个操作或每个步骤，原则上可以由人使用笔和纸，在有限时间内完成；
⑶ 输出(output) 有一个或一个以上的输出；
⑷ 输入(input) 有零个或零个以上的输入；
⑸ 有穷性(terminate) 经过任意有限步骤后，算法可以结束。

## Slide 35
1.6.2 算法的表示
算法描述的方法很多，常见有自然语言方式，流程图方式、表格方式和伪码方式等等。
输入a、b、c
D←b2-4ac
x1←
-b+ D
2a
√
x2←
-b+ D
2a
√
输出x1、x2
开始
结束
a、b、c 存储系数
x1、x2 存储实数根
D存储中间结果
(1) 输入a、b和c ;
(2) D←b2-4ac ;
(4) x2← ;
-b - D
√
2a
(3) x1← ;
-b+ D
√
2a
(5) 输出x1和x2。
图符 | 名称 | 图符含义
 | 起止框 | 表示算法的开始或算法的结束
 | 处理框 | 表示按顺序执行操作步骤
 | 判断框 | 表示判断选择。根据框中列出的二值判断条件满足与否，从两种备选步骤中选择其一执行
 | 流程线 | 连接两个相邻的步骤。表示执行顺序从从矢尾向箭头。
 | 连接点 | 表示一条流程线北断开后的两个端点。连接点必须相同的形式成对出现。
表1.4 流程图图符及含义

## Slide 36
输入a、b、c
D←b2-4ac
x1←
-b+ D
2a
√
x2←
-b+ D
2a
√
输出x1、x2
开始
结束
a≠0
D≥0
输出“ERROR1”
输出“ERROR2”
1
2
2
1
2
a、b、c 存储系数
x1、x2 存储实数根
D存储中间结果
Y
Y
N
N

## Slide 37
#include<stdio.h>
main(){
float a,b,c,D,x1,x2;
scanf(“%f%f%f”,&a, &b, &c,);
D=b*b-4*a*c;
x1=(-b+sqrt(D))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(D))/(2*a);
printf(“x1=%f x2=%f\n”,x1,x2);
}
求一元二次方程实根之算法编码
(1) 输入a、b和c ;
(2) D←b2-4ac ;
(4) x2← ;
-b - D
√
2a
(3) x1← ;
-b+ D
√
2a
(5) 输出x1和x2。
a、b、c 存储系数
x1、x2 存储实数根
D存储中间结果

## Slide 38
(5) 将存储在x1和x2的两个实根值，输出在显示器上。
(1) 通过键盘输入3个系数，分别存储于a、b和c存储单元;
(2) 计算⊿=b2-4ac的值，存储于D存储单元;
(3) 计算第1个实根 值，存储于x1存储单元;
-b+ D
√
2a
(4) 计算第2个实根 值，存储于x2存储单元;
-b - D
√
2a
运算器
存储器
控制器
输入设备
输出设备
数据线
地址线
控制线
求一元二次方程实根之算法
(1) 输入a、b和c ;
(2) D←b2-4ac ;
(4) x2← ;
-b - D
√
2a
(3) x1← ;
-b+ D
√
2a
(5) 输出x1和x2。
运算器
存储器
控制器
输入设备
输出设备
数据线
地址线
控制线
开始
输入a、b、c
D←b2-4ac
x1←
-b+ D
2a
√
x2←
-b- D
2a
√
输出x1、x2
结束

## Slide 39
1.6.3 算法的实现
#inlude “stdio.h”
#inlcude ”math.h”
void main(void){
float a,b,c,x1,x2,D;
printf(“\n please input three data:\n ”);
printf(“a= ”); scanf(“%f”,&a);
printf(“b= ”); scanf(“%f”,&b);
printf(“c= ”); scanf(“%f”,&c);
printf(“--------------------------------\n Result as follow:\n”);
if(a!=0){
D=b*b-4*a*c;
if(D>=0){
x1=(-b+sqrt(D))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(D))/(2*a);
printf(“Tow real roots: %f, %f\n”,x1,x2);
}else printf(“No root exist!/n”);
else printf(“No quadratic equation!/n”);
}

## Slide 40
语句
1.6.4 程序中的语句
说明语句
可执行语句
表达式语句
复合句
if-else语句
while语句
常量语句
变量语句
…
…

## Slide 41
1.7 学习C语言的方法
1) 学习并理解C语言的语法和语义
2) 学习并掌握一些基本数据结构和常用算法的设计
3) 熟悉集成开发环境
4) 熟悉库函数
目录

## Slide 42
本章通过介绍学习C语言程序设计的第一个例子，说明了如何创建并运行第一个C程序同时，对第一个C程序进行了解释分析。
从C语言的产生与发展，C语言的标准化，以及C语言的语言特征三个方面讨论了C语言的产生、发展与语言特征。
简单介绍了计算机硬件系统的概念。
从进位计数制、进位制数之间的转换、数的机器码表示、以及字符的编码表示四个方面介绍了数和字符的机器码表示。尤其是ASCII码，要熟练掌握。
介绍了算法的定义、算法的表示、算法的程序实现、以及程序中的语句。
从学习并理解C语言的语法和语义、要学习并掌握一些基本数据结构和常用算法的设计、熟悉集成开发环境、以及熟悉库函数四个方面介绍了C语言的学习方法。
小结
目录